## Slide 1
뉴로피드백 기반의
ADHD 아동 대상의 집중력 훈련 콘텐츠
Neurofeedback based
Concentration training content for ADHD children
2012151003 김낙윤
2012151012 김영준
2012151023 소준영
지도교수
정성택 교수
한익주 교수

## Slide 2
목 차
01 지적 사항 답변
02 시스템 수행 시나리오
03 시스템 구성도
04 시스템 모듈 설계
05 개발 환경
06 데모 환경
07 업무 분담
08 종합 설계 수행 일정
09 필요기술 및 참고문헌

## Slide 3
지난 발표에서의 지적사항
뇌파를 visualize 하는 것이 더 나을 듯.
기존의 응용과 비교해 장단점, 차별 점을 부각시킬 것
2. 아직 구체성이 부족함
3. 성능평가는 어떻게 할 것인지
4. 구현 대상 명확히 할 것
5. UI 구체적 설계 준비 할 것

## Slide 4
지적사항에 대한 답변
1-1 : 뉴로피드백은 사용자에게 EEG를 Visualize 하여 본인이
EEG에 영항을 미치게 하는 것을 기본으로 함.
Visualize는 기본적으로 포함된 내용임
1-2 : 기존의 상용화된 emotive 등 의 측정센서는 raw데이터
분석이 유료.
유료기능 사용해도 잘못된 데이터가 많음 (ex. 개안 폐안시
잘못된 주파수 출력 등) 또한 정해진 범용적인 데이터밖에
없음.
본 프로젝트에서는 우리가 필요한 스페셜한 데이터를
가공하여 구할 것임.

## Slide 5
지적사항에 대한 답변
2 : 본 프로젝트 발표에서 컨텐츠는 조잡해질 가능성이 있고,
컨텐츠를 할 경우 구체성이 부족하다는 지적을 들음.
본 프로젝트는 Brain Computing Interface를 구축하는 것이
목표 , Interface를 이용한 컨텐츠는 언제든지 바뀔 수 있는 부분.
ex) 집중할 때, push 생각을 할 때, pull 생각을 할 때 등의
인터페이스를 만들고 프로토콜로 정함. 이는 통신을 통해
양궁에서 활을 쏘는 등 테트리스에서 블록 이동 등의 동작을
수행할 수 있음.
즉, 인터페이스를 만드는 것이 최초 목표.
3 : 집중력 상승에 대한 성능평가는 기존의 프로토콜을 따름.
시스템적 성능평가는 기존 상용제품의 주파수 트렌드가 잘못
출력되는 등 오류가 있으므로, 이를 개선.

## Slide 6
지적사항에 대한 답변
4 : 1) OpenBCI GUI를 통한 EEG Visualize
2) FFT변환을 통한 raw데이터 가공 모듈 구현
3) 각 프로토콜에 따른 인터페이스 구현
4) 컨텐츠 제작
5 : 별첨1 붙임.

## Slide 7
별첨 1
사용자에게 컨텐츠 사용 전/후의 Visualize 된 EEG Interface를 제공 및
간략한 EEG Spectrum 소개
(지적사항 2 와 연계 된 내용)

## Slide 8
사용자 최적화
EEG Sensor
Application
Data 전송
훈련 컨텐츠
결과 분석 및 출력
시스템 수행 시나리오

## Slide 9
사용자 최적화
사용 안내
센서 연결
뇌파 측정
뇌파 분석
뇌파 학습

## Slide 10
사용자 최적화
뇌파 학습
컨텐츠를 시작하기 전,
1. 컨텐츠 인터페이스를 사용자가 선택하고
정상적인 상태와 선택한 인터페이스를 나누어 학습.
2. 집중력을 측정 및 정량화 후 사용자 별 단계 부여
이를 통해,
각각의 사용자들의 정량적 뇌파 측정 및 최적화

## Slide 11
훈련 컨텐츠
1. 사용자가 직접 지정하여 학습한 인터페이스
-> 집게의 움직임(좌/우) 조작
2. 집중력
-> 집게의 하강 및 잡는 힘 유지

## Slide 12
결과 분석 및 출력
각 사용자 별로 최적화된 지표를 통하여,
뇌파 스펙트럼 별 세분화된 활성도를 분석하고 출력

## Slide 13
기록 출력
훈련 여부 및 결과
평가 결과
기록 확인
결과 분석
및 측정
훈련콘텐츠
최적화
내장 DB
사용자 정보
검사 기록
훈련 기록
Application
EEG
Sensor
시스템 구성도

## Slide 14
EEG Sensor
Data I/O
Module
Application
Data I/O
Module
User Optimization Module
Content
EEG Analysis Module
Display Module
DB
시스템 모듈 상세설계
Data

## Slide 15
[Data I/O Module]
Serial Communication Module
OPEN BCI
시스템 모듈 상세설계
EEG Data

## Slide 16
User
Preparation Module
Perceptron Learning Module
시스템 모듈 상세설계
[User Optimization Module]
센서 연결 및 측정
사용 안내
뇌파 학습
Calibration Module
Measurement Module
EEG Convert
Module

## Slide 17
TensorFlow
Cuda
SOM
LVQ
시스템 모듈 상세설계
[Perceptron Learning Module]
신경망 학습

## Slide 18
Concentration Analysis Module
Meditation Analysis Module
L/R Brain Balance Analysis Module
시스템 모듈 상세설계
[EEG Analysis Module]
집중도 분석
피로도 분석
좌/우뇌 활성도 분석

## Slide 19
[로그인 화면]
시스템 모듈 상세설계
ID
Password
Off-line
집중도 향상 솔루션
로그인
회원가입

## Slide 20
[센서 부착방법 및 준비사항]
시스템 모듈 상세설계

## Slide 21
[센서 연결 중]
시스템 모듈 상세설계
[센서 연결 후]

## Slide 22
검 사
훈 련
학 습
시스템 모듈 상세설계
[메인 화면]

## Slide 23
시스템 모듈 상세설계
[검사 결과]
집중도
좌/우뇌
활성도
피로도
뇌파 스펙트럼 소개
주기 별 / 뇌파 별
그래프 출력

## Slide 24
학습 유형 1
집중도 학습
학습 유형 2
시스템 모듈 상세설계
[학습]

## Slide 25
[Content]
시스템 모듈 상세설계

## Slide 26
[훈련 결과 분석 및 출력]
시스템 모듈 상세설계
훈련 전
집중도
훈련 후
집중도

## Slide 27
개발 환경
개발 운영체제 | Windows 10
개발 언어 | C계열 (C / C++ / C#)
개발 툴 | WPF, Unity.5.5x, Visual Studio2015
실험도구 | MATLAB

## Slide 28
개발 환경(GitHub)
◆ GitHub 주소
  https://github.com/springcle/off-line
◆ 팀원 별 GitHub ID
  팀장 / 김영준
  ▶ID : youngjun-kim
  팀원 / 김낙윤 ▶ID : springcle
  팀원 / 소준영
  ▶ID : dd2752

## Slide 29
데모 환경
▶ 인공산물을 최대한 배제한 공간
외부 소음
전자기기(전자파) 등
▶ 8채널 센서 부착
▶ 디스플레이

## Slide 30
업무 분담
 | 김낙윤 | 김영준 | 소준영
자료탐색 | EEG 스펙트럼 알고리즘 REALTIME EEG NOMALIZED 알고리즘 | EEG signal processing 연구 사례 및 filter 조사 | 뉴로피드백을 통한 ADHD 아동 개선 사례 및 기존 선행 연구 조사
설 계 | EEG 분석 프로토콜 설계 | 콘텐츠 시스템 설계 | 콘텐츠 시나리오 설계
구 현 | EEG 분석 모듈 개발 및 Data Server 개발 | 콘텐츠 개발 | 
테스트 | 센서 데이터 제어 테스트 통합 테스트 및 유지보수 |  | 

## Slide 31
종합 설계 수행일정

## Slide 32
필요 기술

## Slide 33
참고 문헌
BCI 기반 Entertainic 기술개발 동향.
전자공학회지(2007.6), 34(6), 71-82(12pages)
BCI 기반의 새로운 게임 플레이 연구.
한국HCI학회 학술대회(2009.2), 749-755(7pages)
뇌파 기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 응용.
한국HCI학회 학술대회(2011.1), 31-33(3pages)
뉴로피드백 훈련이 Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
아동의 실행기능에 미치는 영향.
J Korean Acad Child Adolesc Psychiatry.2015 ;26(1):45-51
A Comparison between Windowing FIR Filters for Extraciting the EEG Components.
Mahmoud et al., J Biosens Bioelectron 2015, 6:4
A Pilot Study on the Portable EEG-Based Music Effects.
Huang, et al., J Biomusic Eng 2016, S1:002